## Slide 2: Objetivos del Laboratorio No.11
Objetivo General
Capacitar al estudiante para poder configurar rutas dinámicas basadas en protocolos basados en métricas compuestas.
Objetivos Específicos
Configurar una red con Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP).
Aplicar los conceptos de subnetting en la numeración de hosts.
Aplicar los conceptos de distancia administrativa y métricas compuestas de ruteo.

## Slide 3: EIGRP– Conceptos Clave
Bajo consumo de ancho de banda
Tiempo de convergencia bajo
Métrica basada en el ancho de banda y retardo de la conexión
Intervalo de mensajes Hello: cada 5s en redes de alta velocidad y cada 60s en redes de baja velocidad.
Propaga o anuncia solamente los cambios específicos
Protocolo propietario de Cisco
Distancia Administrativa 90
Hold Time es el tiempo en que se considera un vecino como activo. Usualmente equivale a 3 veces el intervalo de mensajes Hello.
Tabla de Topología
Sistema Autónomo
Diffused Update Algorithm

## Slide 4: EIGRP – Métricas
Ancho de banda = (10000000/ancho de banda(i)) * 256
Retardo = retardo (i) * 256
metrica = ([K1 * ancho de banda + (K2 * ancho de banda ) / (256 - load) + K3 * retardo] * [K5 / (confiabilidad + K4)]) * 256

## Slide 5: EIGRP – Métricas
Valores por defecto:
K1 = 1
K2 = 0
K3 = 1
K4 = 0
K5 = 0
métrica = ancho de banda + retardo
Feasible Distance
Reported Distance
Feasible Successor

## Slide 6: Enhanced Interior Gateway Routing Protocol– EIGRP
R1
R2
R5
Sistema Autónomo
Rutas EIGRP
D Red remota [métrica] ruta temporizador interfaz
R3
R4

## Slide 7: EIGRP – Comandos Principales
Router EIGRP <Sistema Autónomo> (1 a 65,535)
Network <Network> <Sub-Mask> | Wildcard
Show ip route eigrp
Show ip protocols
show ip eigrp topology
show ip eigrp neighbors

## Slide 8: Enunciado - Laboratorio No. 11
Parte I:
Crear una topología como la mostrada en la imagen al lado derecho este presentación.
Anunciar las redes indicadas en cada uno de los routers.
Interconectar los routers y habilitar EIGRP.
Validar que los hosts de cada red puedan llegar a los hosts del resto de la toplogía.
R1
R2
R5
R3
R4
/25
/23
/24
/26
/24

## Slide 9: Entrega del Laboratorio No. 11
Presentar el archivo con extensión .pkt resultante de la practica y un documento en formato MS Word con su nombre y apellido, en el cual deben de proveer sus comentarios en relación a la configuración de rutas utilizando EIGRP.
Presentar una tabla que muestre por cada la lista de routers, interfaces y direcciones IP asociadas.
Los archivos indicados deben ser presentados mediante la actividad programada para el 22 de Octubre en el portal académico, la hora límite será 11:55:55 PM del mismo día.