## Slide 2: Objetivos del Laboratorio No.12
Objetivo General
Desarrollar habilidades en la aplicación de políticas de seguridad en redes de comunicación de datos.
Objetivos Específicos
Configurar listas de acceso estándar y extendidas en una topología.
Aplicar listas de acceso a interfaces específicas dependiendo de la Dirección del flujo de tráfico de red.

## Slide 3: Listas de acceso
Representan reglas o restricciones que se consideran para restringir o controlar el tráfico en una red.
Una regla de acceso filtrará tráfico hasta que ésta haya sido aplicada en alguna interface.
Se aplican de arriba hacia abajo.
El tráfico de red al que no le aplique ninguna regla de forma explicita o implícita se descartará.

## Slide 4: Listas de acceso – Dirección del flujo de tráfico
Al aplicar reglas de acceso, se debe indicar la dirección en la cuál fluye el tráfico.
El tráfico puede fluir de dentro hacia afuera (Out) o de fuera hacia adentro (In).
Outbound
Inbound

## Slide 5: Tipos de Listas de acceso
Estándar
Extendidas

## Slide 6: Listas de acceso estándar
Estas listas de acceso aplican reglas de control de tráfico basadas en una comparación entre las direcciones fuente y destino de los paquetes evaluados.
Estas listas de acceso se identifican con números de 1 a 99 ó de 1300 a 1999, el número que se asigne no tiene ningún efecto, solo se debe considerar que pertenezcan al rango ya indicado.

## Slide 7: Listas de acceso estándar - Estructura
Access-list <Id> {permit|deny} {host dirección fuente|segmento fuente|any}
Ejemplo: regla de acceso que restringe el acceso a un segmento de 126 direcciones.
access-list 5 deny 10.100.20.128 0.0.0.127

## Slide 8: Listas de acceso extendidas
Las listas de acceso extendidas controlan o filtran el tráfico en la red al revisar los protocolos siendo utilizados en la comunicación, por ejemplo TCP, UDP, ICMP, etc.
Los números con los que se identifica a las listas de acceso extendidas van desde 100 a 199 y 2000 a 2699.

## Slide 9: Listas de acceso extendidas - estructura
IP Access-List Extended <ID>
{permit|deny} protocolo {TCP | UDP | IP}
{host dirección fuente|segmento fuente|any}
{host dirección destino|segmento destino|any}
Eq [número de puerto o nombre de protocolo]

## Slide 10: Listas de acceso extendidas
Ejemplo: Lista de acceso que restringe el acceso a una red 16 bits hacia el servidor FTP.
Ip Access-list Extended 101
deny TCP 172.16.0.0 0.0.255.255 host 192.168.100.165 eq 21

## Slide 11: Aplicación de listas de acceso
Dependiendo de la dirección del tráfico y la interface en la que se aplique una regla de acceso en particular, el proceso es el siguiente:
Se selecciona una interface
Se indica el grupo de acceso, el identificador (que debe coincidir con el de la lista de acceso) y la dirección en que se desea aplicar.

## Slide 12: Aplicación de listas de acceso
Interface <Interface ID>
Ip access-group <Id> {in|out}
Interfaces:
  Gigabit Ethernet
  Serial

## Slide 13: Enunciado - Laboratorio No. 12
Parte I:
Utilizando la topología de la práctica no. 11, agregue los siguientes servicios:
DNS en R5
Servidor Web (Restringido) en R4
Servidor Web (público) en R2
Aplicar las siguientes políticas:
  R2-5 deben tener acceso al servidor Web (público)de R2.
  Restringir capacidad de navegación a R1.
  R3 puede tener acceso a servidor web (restringido) de R4
  Denegar la comunicación vía ICMP hacia servidor web (restringido) de R4
R1
R2
R5
R3
R4
/25
/23
/24
/26
/24
DNS
Web Server Restringido
Web Server Restringido

## Slide 14: Entrega del Laboratorio No. 12
Presentar el archivo con extensión .pkt resultante de la practica y un documento en formato MS Word con su nombre y apellido y carné, en el cual deben de proveer sus comentarios en relación a la configuración de listas de acceso aplicadas a la topología, insertar una captura de pantalla de su topología.
Presentar una tabla con los routers y las interfaces en que se aplicaron listas de acceso y el detalle de las mismas.
Los 2 archivos indicados deben ser presentados mediante la actividad programada para el 30 de Octubre en el portal académico, la hora límite será 6:55:00 PM.